## Slide 1: Arus Transien dan Tapis RC

## Slide 2: Arus Transien
Arus transien: arus yang muncul seketika saat saklar tertutup, kemudian arus ini berangsur mengecil dan hilang.
Contoh: arus pada peristiwa pengisian kapasitor.

## Slide 3
Saat saklar S ditutup, arus transien mengalir seketika dari sumber tegangan, mengisi kapasitor. Pada suatu saat t kapasitor yang tadi kosong akan terisi muatan-muatan listrik sebesar :
q (t) = t∫o i dt (3.1)

## Slide 4
Beda potensial pada kapasitor sebesar :
VC = q (t) / C = 1/C x t∫o i dt (3.2)
Beda potensial antar ujung resistor sebesar :
VR = ε - VC
= ε – [1/C x t∫o i dt]
= i R (3.3)

## Slide 5
VC lama-lama akan bertambah dan VR akan terus berkurang, sehingga arus I(t) pun terus berkurang.
Differensialkan pers. (3.3) terhadap waktu :
dε / dt – d [ 1/C x t∫o i dt ] / dt = d (i R)
0 – d [1/C x i t ] = d (iR)
- 1/C ( t di/dt + i dt/dt) = i dR/dt + R di/dt
- 1/C ( i ) = R di/dt
- 1/RC = di/i (3.4)

## Slide 6
∫ (- 1/RC) dt = ∫ di/i dt
- t/RC + X = ln i
ln i = ln e- t/RC + X
ln i = ln e- t/RC ln X
i = e- t/RC X , ( X merupakan konstanta sehingga dapat diganti dengan A )
i = A e- t/RC
(3.5)

## Slide 7
Pada saat t = 0, kapasitor belum terisi, sehingga VC = 0 ( belum ada arus muatan mengalir ke kapasitor) dan i (t=0) = ε / R (dari persamaan 3.3 atau 3.5), maka :
I (t) = (ε / R) e- t/RC (3.6)
Maksudnya adalah arus i (t) turun secara eksponensial sebagaimana kurva berikut :